## Slide 1: Analyse Fonctionnelle Externe
Ciprian Teodorov

## Slide 2: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle
Ce cours ne couvre pas l’analyse comportementale (la dynamique, l’évolution temporelle)

## Slide 3: Ingénierie Système : Cycle en V
System design
Besoins
Architecture
Fonctionnelle
Architecture
Physique
Exigences
System IVVQ
Qualification
Intégration
Vérification
Validation
ok?
ok?
Production, Re-utilisation, Achat

## Slide 4: Analyse Fonctionnelle
Passage d’un ensemble d’exigences à une compréhension plus structurée du système
Rechercher et caractériser les fonctions nécessaires au système pour satisfaire les exigences exprimées
Ces fonctions sont classifiées :
  Fonctions principales
  Contraintes
Ces fonctions sont organisées dans une ou plusieurs Architectures Fonctionnelles qui seront évaluées et comparées

## Slide 5: Analyse fonctionnelle : Points de vue
Point de vue externe
  Les éléments de l’environnement?
  Les interactions du système avec l’environnement?
  Outils : la méthode APTE©, diagramme de contexte, diagramme de cas d’utilisation, etc.
Point de vue interne
  Les éléments du système?
  Les interactions entre ces éléments?
  Outils : FAST, SADT, boîtes fonctionnelles, etc.

## Slide 6: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle

## Slide 7: Identification de fonctions par Analyse
Approche « TOP-DOWN » adaptée pour les nouveau projets
  Pas d’expérience avec des systèmes similaires
L’IDEE : Etudier les « liens manquant » entre les acteurs de l’environnement, afin d’en déduire les fonctions du système.

## Slide 8: Découverte de fonctions : Méthode APTE©
Méthode APTE© (nom dépossé)
  APplication aux Techniques d’Entreprise
  Crée par Gilbert Barbey 1964
  Outils :
    Diagramme des prestations (diagramme « bête à corne »)
    Diagramme d’interactions (diagramme « pieuvre »)
Bertrand de la Bretesche, La méthode APTE : Analyse de la valeur, analyse fonctionnelle, Pétrelle, 2000
https://waset.org/publications/3451/systematic-functional-analysis-methods-for-design-retrieval-and-documentation

## Slide 9: La « pieuvre » APTE©
Interactions attendues avec l’environnement
Méthode
  Définir la frontière du système
  Identifier les éléments du milieu extérieur (EME)
  Identifier les fonctions du système
    Quels connections sont réalisées par le système ? (les liens manquants entre les acteurs)
  Identifier les contraintes
    Quels contraintes sont imposés par l’environnement ?
système
EME1
EME2
EME3
Diagramme de la « pieuvre »

## Slide 10: La « pieuvre » : chargeur solaire
Chargeur
Solaire
in : Energie solaire
accumulateur
F5 sécurité
F2
F3 ergonomie
F4 environnement
F1
F8 manipulation
F7 prix
F6 esthétique
out: Energie électrique
revendeur
client A
in : ON/OFF

## Slide 11: Identification de fonctions par Synthèse
Approche « BOTTOM-UP » adaptée pour les projet à périmètre connu
  Expérience dans la construction de systèmes similaires
L’IDEE : Construire le nouveau système en réutilisant aux maximum un ensemble d’exigences existant.

## Slide 12: Identification de fonctions par Synthèse : GLE
Méthode :
  Grouper les exigences dans des groupes logiques d’exigences (GLE)
  Créer une abstraction « bloc fonctionnel » pour chaque GLE – promotion de GLE au rang de fonction principale
  Confirmer la promotion par analyse fonctionnelle
10 exigences = 115975 solutions possibles (nb partitions de l’ensemble)
La création de GLE est guidée par :
  La cohérence logique
  Le couplage minimal entre GLEs
  Cohérence architecturale : aptitude à constituer un bloc fonctionnel
  Potentiel de réutilisation

## Slide 13: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle

## Slide 14: APTE© Diagramme « bête à corne »
mission
client
fonction
Matière d’œuvre
  La fonction existe pour offrir une capacité opérationnelle
  La fonction rend un service au client
  La fonction agit sur son environnement (appelé « matière d’œuvre »)
    Consommation d’entrées
    Production de sorties

## Slide 15: APTE© Expression du besoin
  Pour quoi la fonction existe ?
    Offrir une capacité opérationnelle
  A qui la fonction rend-t-elle service ?
    Au client
  Sur quoi agit la fonction ?
    Sur la matière d’œuvre
Pour quoi faire ?
A qui ?
fonction
Sur quoi ?

## Slide 16: APTE© Caractérisation du besoin
Définition de plusieurs critères associés à des grandeurs physiques mesurable de la matière d’œuvre
Pour chaque critère on définit le niveau attendu, ainsi que les tolérances quantitatives.
Critère | Niveau | Flexibilité
Critère 1 | X unités | Flexibilité Qualitative De F0 non-négociable À F3 très négociable
Critère 2 | Y units +/- 0.1% | F2

## Slide 17: APTE© Validation de la Fonction
Valider la fonction par rapport à la nécessité d’agir sur la matière d’œuvre
  Pourquoi veut-on cette capacité opérationnelle ? [ce qui manque]
Définir la stabilité de la fonction
  Dans quelles conditions la fonction doit évoluer [ce qui va changer]
Définir la pérennité de la fonction
  Quelles condition vont faire disparaître le besoin
  [ce qui éliminera le besoin]

## Slide 18: « bête à corne » pour la fonction de chargement solaire
Chargement d’un accumulateur
Utilisateur de l’accumulateur
F1 Chargement solaire
énergie solaire, électrique, force
Critère | Niveau | Flexibilité
Réponse spectrale | [190nm, 2000nm] | F2
Temps de charge | 5h | F1
Interface batterie | USB 2 | F0
[Nécessité] recharger pendant la journée, hors réseau > 1 semaine
[Stabilité] besoin de recharger la nuit (hiver polaire)
[Pérennité] acquisition de batteries auto-rechargeables