## Slide 1: Analyse Fonctionnelle Interne
Ciprian Teodorov

## Slide 2: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle
  Diagrammes d’Activités
Ce cours ne couvre pas l’analyse comportementale (la dynamique, l’évolution temporelle)
du « quoi »
au « comment »

## Slide 3: Ingénierie Système : Cycle en V
System design
Besoins
Architecture
Fonctionnelle
Architecture
Physique
Exigences
System IVVQ
Qualification
Intégration
Vérification
Validation
ok?
ok?
Production, Re-utilisation, Achat

## Slide 4: Analyse Fonctionnelle
Passage d’un ensemble d’exigences à une compréhension plus structurée du système
Rechercher et caractériser les fonctions nécessaires au système pour satisfaire les exigences exprimées
Ces fonctions sont classifiées :
  Fonctions principales
  Fonction contraintes
Ces fonctions sont organisées dans une ou plusieurs Architectures Fonctionnelles qui seront évaluées et comparées

## Slide 5: Analyse fonctionnelle : Points de vue
Point de vue externe
  Les éléments de l’environnement?
  Les interactions du système avec l’environnement?
  Outils : la méthode APTE©, diagramme de contexte, diagramme de cas d’utilisation, etc.
Point de vue interne
  Les éléments du système?
  Les interactions entre ces éléments?
  Outils : FAST, SADT, boîtes fonctionnelles, etc.

## Slide 6: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle
  Diagrammes d’Activités
du « quoi »
au « comment »

## Slide 7: Analyse Fonctionnelle Interne
L’analyse fonctionnelle externe
  a regardé autour du système
  a permis d’identifier et caractériser les fonctions principales.
L’analyse fonctionnelle interne va se focaliser sur le système :
  Analyser en profondeur les fonctions du système
  Comment sont elles structurées ?
  Quels sont les interactions internes nécessaires pour assurer les capacités opérationnelles voulues ?
Outils: FAST, Diagrammes d’activités, Function Flow Block Diagram, etc.

## Slide 8: Analyse fonctionnelle interne Raffinement de fonctions avec la méthode FAST
La méthode FAST
  Function Analysis System Technique
  Développé en 1964 par Mr. Charles W. Bytheway
  Outils : diagramme FAST
Charles W. Bytheway, FAST Creativity and Innovation: Rapidly Improving Processes, Product Development and Solving Complex Problems, J. Ross Publishing, 2007
https://waset.org/publications/3451/systematic-functional-analysis-methods-for-design-retrieval-and-documentation

## Slide 9: Diagramme FAST
Fonction
Quand ?
Comment ?
Pourquoi ?
Niveau de réalisation d’une fonction service
Fonction : verbe à l’infinitif
Comment la fonction est réalisée ?
Quand exécuter la fonction ?
Pourquoi exécuter la fonction (dans quel but) ?
FT – Fonction Technique

## Slide 10: Raffinement FAST pour le Chargeur Solaire
FP1 : charger un accumulateur avec l’énergie solaire
Option 1
Option 2
capter
transformer
envoyer
interrompre
Chargement solaire
convertir
envoyer
interrompre
Chargement solaire
COMMENT ?
POURQUOI ?
Notes: 60m

## Slide 11: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle
  Diagrammes d’Activités
du « quoi »
au « comment »

## Slide 12: Architecture Fonctionnelle
Conséquence du raffinement FAST
  Apparition de Flux entre les fonctions raffinées
Comment les fonctions interagissent-elles pour réaliser la mission du système ?
L’objectif de l’architecture fonctionnelle :
  Identifier les flux entre les fonctions et l’environnement
  Identifier les flux internes entre les fonctions
Chaînes fonctionnelles : une autre décomposition fonctionnelle orientée flux de matière, énergie, données, forces, etc.

## Slide 13: Architecture fonctionnelle du chargeur solaire
capter
transformer
envoyer
Flux entrant :
rayonnement électromagnétique
Flux sortant :
électrique (5V – USB2)
Flux interne :
termique
interrompre
Flux interne :
électrique
Flux interne :
binaire
accumulateur
client A
Flux entrant :
Force

## Slide 14: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle
  Diagrammes d’Activités
du « quoi »
au « comment »

## Slide 15: Exercice
Quelles sont les relations entre les fonctions dans les architectures suivantes :
F(G(x)) = y
P(G(x), F(t)) = m

## Slide 17: Architecture Fonctionnelle SysML Diagramme D’Activités
Activités SysML == Modélisation dite « Control-Data Flow »
Décomposition du système en fonctions (Actions SysML)
Explicitation des échanges de données et du séquencement
échanges de matière : Data Flow
séquencement détaillé des actions : Control Flow
Modèles très concurrents à séquencement explicite
Fonctions système + Relations entre fonctions = Architecture Fonctionnelle

## Slide 18: Actions
Action simple
Action d’appel d’une activité prédéfinie
Action d’envoi d’événement
Action d’acceptation/réception d’événement
Action d’acceptation d’événement temporel

## Slide 19: Action
Elément fondamental d’une activité
Peut représenter :
  La transformation de matière, de forces, etc.
  Le calcul d’une fonction mathématique
  Une fonction « abstraite/conceptuelle »
Si pas de flux de contrôle en entrée
  démarre au démarrage de l’activité parente
Si pas de flux de contrôle en sortie et dernière action active
  Entraine la fin de l’activité parente

## Slide 20: Appel d’une activité prédéfinie
Spécialisation d’action
Permet d’instancier (appeler) une activité externe
Sous-activité
  décomposer hiérarchiquement une activité
  Les activités sont internes à l’activité parente

## Slide 21: Envoi d’événement
Création d’un signal à partir des entrées
Envoi du signal à un objet cible
L’exécution continue après envoi (pas de blocage)
  Si pas de suite, l’activité fini
A la réception
  Déblocage d’une attente
  Démarrage d’une activité

## Slide 22: Réception d’événement
Attend l’arrivée d’un événement
  Action bloquante
Après consommation
  le contrôle est transféré à l’action suivante, si elle existe
  sinon, l’activité parente finit son exécution
Si pas de control flow en entrée
  démarre au démarrage de l’activité parente
  reste active en attente de l’événement suivant
Réception d’événement temporel

## Slide 23: Flux d’objet -- Flux données (Data Flow)
Focus « dépendance de données »
Permet de représenter explicitement
Les « objets » produits
Les « objets » consommés
Equivalence directe au fonctions mathématiques:
Mult(Add(a, b), y) – (a + b) * y
Quand les données requises sont présentes
l’action est débloquée
et pourra produire des résultats

## Slide 24: Nœuds objet
Indiquent les objets manipulés pendant l’exécution d’une activité

## Slide 25: Flux de contrôle
Focus « dépendance de contrôle »
L’idée : une fois une action terminée, elle passe le jeton à une action suivante selon le flux de contrôle.
Permet de représenter explicitement :
L’activation des actions
Le passage du contrôle d’une action à une autre
Seulement quand une action à le jeton elle peux s’exécuter.
A la fin elle passe le jeton

## Slide 26: Les règles du jeton
Pour s’exécuter une action doit obtenir un nombre de jetons égal aux nombre de flux de contrôle en entrée
Production d’un nombre de jeton égal aux nombre de flux de contrôle sortants
Pour un contrôle plus fin : utilisation de nœuds de contrôle

## Slide 27: Nœuds de contrôle

## Slide 28: Initial & Final
Initial nœuds indique permet de démarrer une activité
Si plusieurs nœuds initiaux plusieurs flux de contrôle en parallèle
Activity final indique la fin d’une activité
  Arrêt de tout les flux
Flow final indique la fin d’un flux
  Nœuds puits consommant tout jeton en entrée

## Slide 29: Fork & Join
Le nœud fork permet le démarrage de plusieurs flux en parallèle
Seulement un flux en entrée
Le nœud join permet la synchronisation de plusieurs flux
Seulement un flux de sortie
Le Join produit un token en sortie seulement si tout token en entrée sont présents

## Slide 30: Merge & Decision
Merge permet de rejoindre plusieurs flux sans synchronization
Seulement un flux de sortie
Decision permet de choisir un sous-ensemble de flux de sortie à activer.
1 ou 2 flux d’entrée
Au moins un flux de sortie

## Slide 31: Example 1 : Final, Fork, Decision

## Slide 32: Exemple 2 : nœuds de contrôle

## Slide 33: Partitions

## Slide 34: Partitions à 2 dimensions

## Slide 35: Plan
Contexte
Analyse Fonctionnelle Externe
  Identification de fonctions
  Spécification de fonctions
Analyse Fonctionnelle Interne
  Décomposition de fonctions
  Architecture fonctionnelle
  Diagrammes d’Activités
du « quoi »
au « comment »