## Slide 1: Conception Physique
Ciprian.TEODOROV@ensta-bretagne.fr

## Slide 2: Système : Cycle de vie
Conception
Déploiement
Fin de vie
Réalisation

## Slide 3: System Engineering : V Cycle
System design
Needs
Functional
Architecture
Physical
Architecture
Requirements
System IVVQ
Qualification
Integration
Verification
Validation
ok?
ok?
Production, Re-use, Acquisition

## Slide 4: Objectifs Pédagogiques
Architecture physique préliminaire
  Choix de composants
  L’exploration de l’espace de conception
  Le processus de conception d’une architecture physique
  Traçabilité des exigences
Architecture physique détaillée

## Slide 5: Architecture physique : Prélude
On sait quelle est la mission du système
On connaît les exigences des parties prenantes
On a une architecture fonctionnelle :
  Définie
  Approuvée
On comprend ce que le système doit faire et qu’il est réalisable « conceptuellement »

## Slide 6: Architecture Physique : Objectifs
« comment le système va accomplir sa mission ».
Trouver une solution pour la mise en œuvre du système
Spécifier en détail les sous-systèmes et les composants
Prévoir et documenter le système
Initialiser les plans pour :
  Achat, Modification, Production
  Intégration, Vérification, Validation, Qualification
  Déploiement
  Opération, Maintenance
  Fin de vie

## Slide 7: Architecture Physique Préliminaire: Sous-systèmes VAIMOS
sous-système de flottaison
sous-système de navigation
sous-système de mesure
sous-système de communication

## Slide 8: Sous-systèmes VAIMOS
VAIMOS
Flottaison
Navigation
Mesure
Communication
Propulsion
Direction
Localisation
Electrique

## Slide 9: Composant sur étagère
Avantages
  Fonction connue
  Performance connue
  Coûts connus
  Disponibilité
Désavantages
  Servitudes annexes : « Too many features »
  Documentation technique : pbs. d’intégration
  Obsolescence
COTS : Commercial off-the-shelf

## Slide 10: Composant sur étagère et modifié
Avantages
  Coût réduit
  Disponibilité
  Adaptation aux besoins particuliers
Désavantages
  Garantie
  Support
  Coût de la modification : conception, production, maintenance, etc.
  Besoin de « documentation détaillée »

## Slide 11: Composant sur mesure
Avantage
  La solution parfaite
Désavantages :
  Problèmes lies au cycle de vie : maintenabilité, logistique
  Support et formation
  Risques de conception --- résultat non satisfaisant
  Risque : coût/temps
THEORIQUEMENT

## Slide 12: Architecture Physique Préliminaire: Exploration de l’espace de conception
« Bien du premier coup » : improbable pendant les phases de conception
  sous-systèmes conformes avec exigences allouées
  la composition est conforme avec les exigences haut-niveau
  analyser les solutions possibles pour optimiser le résultat
Exploration de l’espace de conception
  la bande passante dans un système de télécommunication
  la puissance de calcul dans un système temps réel
  la sécurité dans un système militaire
  l’espace physique
  le poids, la consommation d’énergie, etc.
La solution trouvée doit prendre en compte toutes les exigences sans privilégier un sous-système particulier

## Slide 13: Architecture physique préliminaire : Critères d’évaluation
Réduire le nombre d’interfaces physiques
Choisir des éléments pouvant être testés séparément
Compatibilité technologique
Proximité spatiale
Facilité de manipulation (poids, volume, facilités de transport)
Optimiser le partage de ressources entre les éléments
Modularité (réduire les interdépendances)
Résilience (fiable, maintenable, remplaçable)

## Slide 14: Architecture Physique Préliminaire: l’espace de conception VAIMOS
200Kg
100Kg
20Kg
80Kg

## Slide 15: Architecture Physique Préliminaire: l’espace de conception VAIMOS
200Kg
105Kg
20Kg
75Kg

## Slide 16: Architecture Physique Préliminaire
Comment les fonctions du système
sont-elles réellement réalisées?

## Slide 17: Fonctions principales VAIMOS
FP1 – renseigner la mission
FP2 – trouver la destination
FP3 – naviguer vers la destination
  FP31 – acquérir la géo position
  FP32 – déterminer une route
  FP33 – ajuster le cap
FP4 – effectuer des mesures
FP5 – communiquer mesures
…

## Slide 18: Architecture fonctionnelle VAIMOS
FP1
FP2
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33:
Ajuster le cap
Capteurs
FP41
FP42
FP5
utilisateurs
mission
destination
route
position
boucle
source : Bruno Aizier

## Slide 19: Chaîne fonctionnelle VAIMOS 1
FP1
FP2
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33:
Ajuster le cap
Capteurs
FP41
FP42
FP5
utilisateurs
mission
destination
route
position
boucle
source : Bruno Aizier

## Slide 20: Chaîne fonctionnelle VAIMOS 2
FP1
FP2
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33:
Ajuster le cap
Capteurs
FP41
FP42
FP5
utilisateurs
mission
destination
route
position
boucle
source : Bruno Aizier

## Slide 21: Chaîne fonctionnelle VAIMOS 3
FP1
FP2
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33:
Ajuster le cap
Capteurs
FP41
FP42
FP5
utilisateurs
mission
destination
route
position
boucle
source : Bruno Aizier

## Slide 22: Architecture fonctionnelle VAIMOS
FP1
FP2
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33:
Ajuster le cap
Capteurs
FP41
FP42
FP5
utilisateurs
mission
destination
route
position
boucle
source : Bruno Aizier

## Slide 23: Architecture fonctionnelle VAIMOS
FP1
FP2
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir
géo position
FP33:
Ajuster le cap
Capteurs
FP41
FP42
FP5
utilisateurs
mission
destination
route
position
boucle
source : Bruno Aizier

## Slide 24: Architecture physique préliminaire Architecture candidate 1
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33
Ajuster le cap
Récepteur GPS
Calculateur
Servomoteur
Barre
exigences
exigences
exigences
Satellite GPS
Signal radio
Trame
NMEA
consigne
force
source : Bruno Aizier

## Slide 25: Architecture physique préliminaire Architecture candidate 2
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33
Ajuster le cap
Centrale
inertielle
Calculateur
HydroJet B
Carène
Vitesse
Accélérations
Carène
exigences
exigences
exigences
Signaux
cinématiques
force
HydroJet T
consigne
source : Bruno Aizier

## Slide 26: Architecture physique préliminaire : Evaluation et choix de l’architecture élue
Architecture viable
  Toutes les exigences sont satisfaites
  L’architecture est réalisable physiquement
Exploration de l’espace de conception pour trouver une balance entre fonctionnalités, coût et risques
Les contraintes guident le processus (performance, sûreté, sécurité, etc.)
L’analyse multicritère du candidat
  Choix de critères
  Degré d’importance de chaque critère

## Slide 27
Les axes doivent être normés selon l’importance de chaque critère

## Slide 28: Architecture physique préliminaire Objectifs
Trouver au moins une solution [architecture]
  Spécifier « comment » réaliser le « quoi »
  Le « comment » doit satisfaire les contraintes
Evaluer les solutions candidates
Choisir une solution > architecture élue
Documenter l’architecture élue
  Diagrammes et modèles
  Spécification complète des sous-systèmes
  Spécification complète des interfaces
Initialiser les plans :
  de production, d’intégration et de validation

## Slide 29: Architecture physique préliminaire 1. Partitionnement et allocation de fonction
Chercher les composants capables de réaliser les fonctions
Chercher les interfaces physiques pouvant porter les flux nécessaires
Partitionner les fonctions et allouer les partitions à des composants physiques
Si impossible, alors la fonction devra être décomposée
Vérifier la compatibilité technologique et d’interface

## Slide 30: Architecture physique préliminaire 2. Création d’architectures candidates
Grouper les composants en sous-systèmes (pour réduire le nombre d’éléments à traiter).
Créer plusieurs groupes (sous-systèmes) correspondant aux combinaisons possibles. Chaque ensemble de groupes constitue une architecture candidate.
Connecter les groupes à travers des interfaces pour reconstruire les chaînes fonctionnelles.
Raffiner l’architecture pour améliorer : la modularité, l’évolutivité, l’adaptabilité, la robustesse, etc.
« Déboguer » l’architecture en l’exécutant (si possible)

## Slide 31: Architecture physique préliminaire 3. Evaluer les architectures candidates
Analyser les compromis technologiques
Analyser l’efficacité : puissance, utilisabilité, robustesse, etc.
Analyser les coûts : production, formation, maintenance, etc.
Analyser les risques
Calculer un « score » global pour chaque candidat
Justifier « les résultats » obtenus

## Slide 32: Architecture physique préliminaire 4. Synthétiser et spécifier l’architecture élue
Formaliser les choix technologiques
Vérifier que l’architecture élue satisfait toutes les exigences et qu’elle est réalisable
Identifier les « artefacts » induits par l’architecture élue (fonctions, interfaces, contraintes, etc.) afin d’éviter les exigences rampantes
Créer les liens de traçabilité entre les exigences et les composants physiques
Confirmer l’allocation de chaque fonction de l’architecture fonctionnelle à des composants de l’architecture élue

## Slide 33: Architecture physique préliminaire Rôle de l’architecte système : créer, choisir, documenter
La topologie du futur système
L’allocation des fonctions aux sous-systèmes
Les interactions entre les sous-systèmes
  Production et consommation de flux
  Traitement de flux, répartition de charge
  Contrôle/commande
Préservation de chaînes fonctionnelles
  Permettre les interactions
  Éviter les goulets d’étranglement
La robustesse de l’architecture du système
Les fonctions induites et les comportement émergents
source : Bruno Aizier

## Slide 34: Architecture Physique Préliminaire Traçabilité des exigences
Traçabilité en avant
  Des exigences haut-niveau vers les exigences raffinées
  Montrer que les exigences on été bien prises en compte
  Identifier les éléments impactés par le changement d’une exigence
Traçabilité en arrière
  Les exigences d’un sous-système contribuent à la satisfaction d’un besoin exprimé
  Eviter les exigences rampantes

## Slide 35: Exigences rampante: Exemple VAIMOS
GPS
Historique
Détecteur poisson
Plus lourd
Plus difficile à configurer
Déjà un sonar à bord
Consomme plus

## Slide 36: Architecture Physique Préliminaire
Analyser les spécifications fonctionnelles
  Constituer des groupes logiques fonctionnels à promouvoir en sous-systèmes candidats
  Identifier les flux physiques entre les sous-systèmes
Synthétiser le système à partir des sous-systèmes
    Evaluer les différents candidats et confirmer les promotions
Documenter l’architecture élue
  Exigences des sous-systèmes et d’interface
  Documenter les options étudiées et les compromis trouvés
  Etudier la faisabilité de l’architecture :
    Production
    Maintenance
    Logistique

## Slide 37: Architecture Physique Détaillé
L’architecture physique préliminaire est spécifiée
L’architecture physique détaillée
  Spécifier précisément les choix technologiques (COTS)
  Spécifier en détail les composants sur mesure
  Spécifier les modifications nécessaires pour mCOTS
  Définir le processus de fabrication
L’objectif de l’architecture physique détaillée est de finaliser la conception pour démarrer la phase de production.

## Slide 38: Architecture physique Détaillé Architecture candidate 1
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33
Ajuster le cap
Récepteur GPS
Calculateur
Servomoteur
Barre
exigences
exigences
exigences
Satellite GPS
Signal radio
Trame
NMEA
consigne
force
source : Bruno Aizier

## Slide 39: Architecture physique Détaillé Architecture candidate 1
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33
Ajuster le cap
GPS Garmin
v 2.3.1
Calculateur
Servomoteur
Barre
exigences
exigences
exigences
Satellite GPS
Signal radio
Trame
NMEA
Garmin
consigne
force
source : Bruno Aizier

## Slide 40: Architecture physique Détaillé Architecture candidate 1
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33
Ajuster le cap
GPS Garmin
v 2.3.1
PIC32MX110F016B
Servomoteur
Barre
exigences
exigences
exigences
Satellite GPS
Signal radio
Trame
NMEA
Consigne
32 bits
force
source : Bruno Aizier

## Slide 41: Architecture physique Détaillé Architecture candidate 1
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33
Ajuster le cap
GPS Garmin
v 2.3.1
PIC32MX110F016B
Servomoteur HSR1425CR
Barre
exigences
exigences
exigences
Satellite GPS
Signal radio
Trame
NMEA
consigne
force
source : Bruno Aizier

## Slide 42: Architecture physique Détaillé Architecture candidate 1
FP32: déterminer une route
FP31: Acquérir la
géo position
FP33
Ajuster le cap
GPS Garmin
v 2.3.1
PIC32MX110F016B
Servomoteur HSR1425CR
custom
Barre
exigences
exigences
exigences
Satellite GPS
Signal radio
Trame
NMEA
consigne
force
source : Bruno Aizier

## Slide 43: Architecture Physique Détaillée
A la fin de cette phase
  Les sous-systèmes sont définis
  Liste détaillée de composants
  Les matériaux nécessaires à la fabrication
  Le processus de production est connu
Cette phase de conception détaillée est très itérative et nécessite l’utilisation des outils de conception : prototypage, modélisation, simulation, CAO, réutilisation de patterns architecturaux prouvés, etc.
Validation de la spécification avant la production
  Confirmer que l’architecture est complète et bien spécifiée
  Confirmer que tout est prêt pour démarrer la production